Přepínač 4 vstupů ovládaný tlačítky

Na vstupu je tlačítko ošetřené MKO. Za ním asynchronní 4 stavový automat s vnitřními stavy kódovanými v Grayově kódu uložené v RS KO. Vnitřní stavy jsou následně dekódovány do výstupního kódu 1 ze 4.

# Asynchronní automat
Vnitřní stavy automatu:
Stav (aktivní vstup)	1.	2.	3.	4.
RS(a)	0	1	1	0
RS(b)	0	0	1	1

Přechodová funkce:
Při stisku tlačítka TN (logická 1) dojde k nastavení vnitřního stavu N. Pokud není žádné tlačítko aktivní, vnitřní stav se nemění. Při stisku více tlačítek najednou má vyšší prioritu tlačítko pro nižší stav.
T1	T2	T3	T4		bn +1	an+1
1	1/0	1/0	1/0	→	0	0
0	1	1/0	1/0	→	0	1
0	0	1	1/0	→	1	1
0	0	0	1	→	1	0

Logické obvody přechodové funkce RS(a):
Minimalizace přechodové funkce pomocí Karnaughovy mapy
Funkce S(a)
T2	0	0	1	1
T1	0	1	1	0	T3	T4
	0	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1	1
	0	0	0	1	0	1

S(a) = !T1 * !T2 * T3 + !T1 * T2
Funkce R(a)
T2	0	0	1	1
T1	0	1	1	0	T3	T4
	0	1	1	0	0	0
	0	1	1	0	1	0
	0	1	1	0	1	1
	1	1	1	0	0	1

R(a) = !T1 * !T2 * !T3 * T4 + T1

Logické obvody přechodové funkce RS(b):
Minimalizace přechodové funkce pomocí Karnaughovy mapy
Funkce S(b)
T2	0	0	1	1
T1	0	1	1	0	T3	T4
	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	0	1

S(b) = !T1 * !T2 * T3 + !T1 * !T2 * !T3 * T4
Funkce R(b)
T2	0	0	1	1
T1	0	1	1	0	T3	T4
	0	1	1	1	0	0
	0	1	1	1	1	0
	0	1	1	1	1	1
	0	1	1	1	0	1

R(b) = T1 + !T1 * T2

# Dekodér vnitřního stavu
Stavový automat nabývá následujících vnitřních stavů:

Stav (aktivní vstup)	1.	2.	3.	4.
RS(a)	0	1	1	0
RS(b)	0	0	1	1

Pro jednotlivé výstupy 1 – 4 lze definovat následující výstupní funkce:
Stav	a	b	Výstup	Funkce
1.	0	0	1.	!a * !b → !(a + b)
2.	1	0	2.	a * !b → !(!a + b)
3.	1	1	3.	a * b → !(!a + !b)
4.	0	1	4.	!a * b → !(a + !b)